## Slide 1: Calcolo del Fattore di Rischio
gestione della sicurezza sul lavoro

## Slide 2: Linee guida – calcolo del fattore di rischio
Introduzione. Il fattore di rischio
Riferimenti. Normativa di riferimento
Calcolo. Come si calcola il fattore di rischio
Azioni. Misure di prevenzione e protezione
Esempi. Esempi di calcolo

## Slide 3: Introduzione
Fattore di rischio
Cos’è, differenze e tipologie

## Slide 4: Il fattore di rischio – Cos’è, differenze e tipologia
COS’È?
Il fattore di rischio è qualunque elemento presente nell’ambiente di lavoro che può potenzialmente causare danni alla salute o alla sicurezza dei lavoratori.
DIFFERENZE
Il pericolo è la proprietà intrinseca di un elemento (sostanza, attrezzatura, situazione o attività) di causare un danno.
Il rischio è la probabilità che il pericolo si concretizzi, causando un danno, in relazione all’esposizione e alle condizioni di lavoro.
TIPOLOGIA
Fisico (rumore, vibrazioni, radiazioni, temperatura, illuminazione);
Chimico (esposizione a sostanze tossiche, irritanti, corrosive);
Biologico (microrganismi, virus, batteri);
Ergonomico (posture scorrette, movimenti ripetitivi);
Organizzativo o psicologico (stress lavoro-correlato, turni, carichi di lavoro).

## Slide 5: Riferimenti
Normativa
Normativa di riferimento

## Slide 6: Il fattore di rischio – Normativa di riferimento
NORMATIVA DI RIFERIMENTO
Decreto Legislativo 81/2008 – Testo Unico sulla sicurezza sul lavoro
ISO 45001:2018 - sistemi di gestione per la salute e sicurezza sul lavoro.
Linee guida INAIL – Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro
ALLEGATI
https://www.ispettorato.gov.it
      D.lgs. 81/08 - Gennaio 2025
https://www.uni.com/
      ISO 45001:2018
https://cug.cultura.gov.it/wp-content/uploads/2024/07/GuidaInailValutazioneRischiOtticaGenere.pdf
      Sicurezza sul lavoro: la nuova Guida INAIL ai rischi in ottica di genere

## Slide 7: Il fattore di rischio – Normativa di riferimento
DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI (DVR)
Tali normative stabiliscono che il datore di lavoro deve effettuare una valutazione dei rischi (DVR) basata su criteri oggettivi e documentabili, includendo l’analisi del fattore di rischio.
Il documento di valutazione dei rischi (DVR), previsto dagli artt. 17 e 28 del Testo unico sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, è il documento di formalizzazione della valutazione dei rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori presenti nell’ambito di una organizzazione.
All'interno del documento sono individuate le misure di prevenzione e di protezione, con il relativo programma di attuazione, per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza. L'elaborazione del documento, redatto al termine del processo di valutazione del rischio, è uno degli obblighi non delegabili del datore di lavoro.
Come per qualunque tipo di documentazione prevista dal T.U., il DVR può essere tenuto in formato elettronico o cartaceo nel rispetto delle disposizioni previste dall'art. 53.

## Slide 8: Calcolo
Calcolo
Come si calcola il fattore di rischio

## Slide 9: Il fattore di rischio – Come si calcola il fattore di rischio
CALCOLO
La formula più comunemente utilizzata per calcolare il livello di rischio (R) è:
R=P×D
dove:
P (Probabilità) = frequenza o possibilità che l’evento dannoso si verifichi;
D (Danno) = gravità del danno conseguente all’evento.
A volte viene aggiunto anche un coefficiente di esposizione (E):
R=P×D×E
che tiene conto del tempo o della frequenza di esposizione al rischio.
TABELLA DI RIFERIMENTO
Ecco una tabella di riferimento tipica per assegnare i valori:
PARAMETRO DESCRIZIONE VALORE
Probabilità (P) Evento molto raro 1
Evento possibile ma poco frequente 2
Evento probabile 3
Evento molto probabile 4
Danno (D) Lieve (nessuna assenza) 1
Medio (assenza temporanea) 2
Grave (invalidità parziale) 3
Gravissimo (morte o 4
invalidità totale)
Esposizione (E) Sporadica 1
(facoltativo) Occasionale 2
Frequente 3
Continua 4

## Slide 10: Azioni
Azioni
Misure di prevenzione e protezione

## Slide 11: Il fattore di rischio – Misure di prevenzione e protezione
AZIONI
Il valore del rischio R permette di classificare il livello di rischio e definire le misure di prevenzione:
  Livello di rischio Valore R Azione richiesta
  Basso 1–4 Accettabile, monitoraggio periodico
  Medio 5–8 Miglioramento delle misure preventive
  Alto 9–12 Intervento urgente di mitigazione
  Grave >12 Sospensione immediata delle attività a rischio
Una volta identificato e calcolato il fattore di rischio, il datore di lavoro deve implementare misure di prevenzione e protezione secondo la gerarchia prevista dal D.Lgs. 81/08:
  ELIMINARE il rischio (ove possibile);
  SOSTITUIRE materiali o processi pericolosi;
  ISOLARE o contenere la fonte di rischio;
  APPLICARE DPI (Dispositivi di Protezione Individuale);
  FORMARE E INFORMARE i lavoratori.

## Slide 12: Esempi
Esempi
Esempi di calcolo

## Slide 13: Il fattore di rischio – Esempi di calcolo
ESEMPIO PRATICO DI CALCOLO ED AZIONE
Scenario: rischio di caduta dall’alto durante lavori in quota.
  Probabilità (P) = 3 (evento probabile)
  Danno (D) = 4 (gravissimo)
  Esposizione (E) = 3 (frequente)
R=P×D×E  R=3×4×3=36
Livello Grave, intervento immediato necessario (es. installazione di linee vita, formazione specifica, DPI obbligatori).
Tutti i calcoli e le misure devono essere documentati nel DVR (Documento di Valutazione dei Rischi) e aggiornati periodicamente o in caso di:
  Modifiche ai processi o impianti;
  Nuove attrezzature o sostanze introdotte;
  Infortuni o segnalazioni di quasi incidenti.

## Slide 14: Il rischio non può essere eliminato completamente, ma può e deve essere gestito attraverso consapevolezza, prevenzione e responsabilità!
Project Work – 13 Sviluppo di un software mobile-friendly per il calcolo del fattore di rischio
Università Pegaso - Laurea Triennale in Informatica per le aziende digitali L-31 - Matr: 0312400657